## Slide 1
京智云架构
存储服务
计算服务
MQ/SAF
集群管理
设备管理
监控中心
数据中心
智能网关
API网关
开发者中心
授权中心
开发者
京智云
JOS
Device
Device
Device
App
服务proxy
用户管理
智能社区
健康服务
家居服务

## Slide 2
设备交互流程
超级智点
智点
智点
智点
APP
智联服务
小循环交互
控制指令/信息同步
连接管理/信息交互
设备管理

## Slide 3
超级智点激活
初始化网络
sn,vender,type服务端注册
Code(根据code做重试处理)
超级智点
智联网
根据sn号建立长连接，定时心跳

## Slide 4
智点激活
初始化网络，并分配地址
请求激活
Code(根据code做重试处理)
超级智点
智联网
智点
根据智点ID+超级智点ID注册设备
存储设备列表信息和状态
如果超级智点初次联网时已有设备列表
根据存储设备列表信息和状态批量激活
返回批量处理结果
重试策略

## Slide 5
App/超级智点/智联网
初始化网络，并分配地址
返回解析库列表
App
智联网
超级智点
根据设备列表查询智点解析库
展现新设备信息
选择智点，发送控制指令
智联网发送指令到智点所属超级智点
返回控制接口
返回设备信息列表
搜索查询设备类型解析库
根据映射发送指令到指定智点
显示控制结果

## Slide 6: 智能云方案分析
 | 京智+开放系统 | 京智+核心接口服务
系统复杂度 | 高，需要关注核心服务和服务管理全套机制 | 低，紧需要维护核心接口服务
系统维护成本 | 高，需要专门的运营人员解决开发者接入问题 | 低，由JOS进行支持
开发成本 | 高，需要遵从业界普片的开放形式，这样功能和JOS重复 | 低，同事JOS提供接口调用的各种控制保护机制
整体系统安全性 | 低，API的调用需要通过JOS | 高，全部系统都由京智控制
一、开放系统开发难点
1、需要整套的API文档/SDK维护方案和独立的开发者接入平台
2、需要开发完善的权限和流量控制模块
3、如果第三方需要使用京东账号体系，必须使用JOS的账号授权系统
二、开发周期和维护成本
1、至少需要开发API网关系统、开发者中心系统、总控制后台系统、文档系统
2、后期系统的维护和API的接入支持都需要持续性运营。
综上两种，建议使用京智+核心接口服务，重点关注京智云的核心业务，同时利用JD的现有资源和外部开发者合作。随着业务的深入可以随时调整